## Slide 1: PIEKĻŪSTAMĪBA PUBLISKĀJĀS ĒKĀS
LABĀ PRAKSE

## Slide 2: PUBLISKO ĒKU Piekļūstamības elementi
Pārvietošanās starp stāviem
Drošība, evakuācijas ceļi
Piekļūstama tualete un higiēnas telpa
Piekļūstama duša
Cits* (piemēram, mācību telpa, terase, atpūtas telpa, ēdināšanas telpa u.c.)
Autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti
Ietves (līdz ēkas galvenajai ieejai)
Uzbrauktuve pie ieejas ēkā
Galvenā ieeja, durvis
Gaiteņi
Skaņas, vizuālā un taktilā informācija

## Slide 3: PUBLISKAS ĒKAS
*MK 19.10.2021. Nr. 693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21"
projektējot ēkas, stadionus, arēnas, brīvdabas objektus, kā arī to novietošanu, jaunu būvniecību, atjaunošanu, pārbūvi un restaurāciju, nodrošina vides un informācijas piekļūstamību, ievērojot universālā dizaina principus*

## Slide 4: PIEKĻŪSTAMAS VIDES LIETOTĀJI
Visi cilvēki, tai skaitā vecāki ar maziem bērniem, vecāka gadagājuma cilvēki
Cilvēki ar uztveres un garīgās veselības traucējumiem
Cilvēki ar dažāda veida redzes traucējumiem
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kas lieto dzirdes aparātus
Cilvēki ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiņkrēslu, kruķus, staiguļus u.c.
Notes: Grūtības vai nespēja lietot ekstremitātes, muskuļu kontroles vājums, sajūtu ierobežojumi
Ierobežojumi, kas saistīti ar daļēju vai pilnīgu nespēju uztvert skaņas un piekļūt audio informācijai
Grūtības redzēt objektus, uztvert gaismu vai krāsu, pareizi novērtēt attālumus
Ierobežota sensorā uztvere, uzvedības un garīgās veselības traucējumi

## Slide 5: KĀDA IR PIEKĻŪSTAMA VIDE?
kontrasta risinājumi/ marķējumi
Taktilie un Braila raksta uzraksti
virziena un informācijas norādes un piktogrammas
indukcijas un akustiskās cilpas
INFORMATĪVĀ VIDE
piekļuve bez šķēršļiem
piekļūstamas telpas
pārvietošanās starp stāviem
drošība un evakuācija
FIZISKĀ VIDE

## Slide 6: PIEKĻŪSTAMA INFORMATĪVĀ VIDE
vieglā valoda
piktogrammas, norādes un apzīmējumi
UZTVERES
TRAUCĒJUMI
palielināta druka
ierunāts teksts
runas sintēze
Braila raksts
REDZES
TRAUCĒJUMI
zīmju valoda
indukcijas cilpas
subtitri un reāllaika transkripcija
DZIRDES
TRAUCĒJUMI

## Slide 7: 1. AUTOMAŠĪNU STĀVVIETA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI
izmērs 3,5 x 5m
horizontāls un vai vertikāls apzīmējums
ciets, līdzens segums
ieteicamais attālums līdz ēkai ≤ 25 m

## Slide 8: AUTO STĀVVIETA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI NEPĀRDOMĀTS RISINĀJUMS
Nelīdzens auto stāvvietas segums un nav vertikālais apzīmējums, horizontālais apzīmējums nekontrastē 

## Slide 9: 2. Ietves (LĪDZ ĒKAS GALVENAI IEEJAI)
platums ≥ 1,2 m (brīvs no šķēršļiem)
ciets, līdzens un neslīdošs segums
savienojumi veidoti vienā līmenī (līmeņu maiņa ≤ 2 cm)
vadulu sistēmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem

## Slide 10: 3. Galvenā vai alternatīvā ieeja
Vienā līmenī, pacēlājs vai uzbrauktuve
Uzbrauktuve ≥ 1 m plata, ar slīpumu 5% (1:20)
Margas divos augstumos no abām pusēm 0,7 m un 1,1 m augstumā
Margas garākas par 0,3 m kā uzbrauktuve un tās gali ir noapaļoti uz leju

## Slide 11: Galvenā vai alternatīvā ieeja nepārdomāti risinājumi
 Margas īsākās par uzbrauktuvi un gali nav noapaļoti uz leju, viens augstums, nav kontrasta pret ārējo vidi
 Šķērslis cilvēkiem ratiņkrēslos - pie margām puķu kastes

## Slide 12: 4. Ieejas durvis
Platums ≥ 0,9 m
Manevrēšanas laukums 1,5 m
Zvanu poga vai domofons 0,9 m – 1,2 m
Kontrasta marķējums stikla virsmām 3 augstumos (0,35 m, 1,4 m un 1,6 m)
Nojume virs ieejas

## Slide 13: Ieejas durvis NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Marķējumam nepietiekošs kontrasts, nav trīs augstumos
Karšu lasītājs nav sasniedzams ratiņkrēsla lietotājiem

## Slide 14: 5. GAITEŅI
platums ≥ 1,5 m
bez šķēršļiem
kontrasta un taktilie risinājumi
atbalsta margas gaiteņos (apaļas)

## Slide 15: 6. Skaņas, vizuālā un taktilā informācija
Akustiskās cilpas telpās
Indukcijas cilpas (tai skaitā pārnēsājamās)
SKAŅAS PIEKĻŪSTAMĪBA
VIZUĀLI RISINĀJUMI, KONTRASTS
Kontrastējošas zīmes un norādes 1,4 m augstumā
Kontrastējoši risinājumi un marķējumi trīs augstumos
Informācijas taktilas plāksnes
Taktilie apzīmējumi
Taktilas virsmas pirms un pēc kāpnēm, pie līmeņa maiņām
TAKTILA UN BRAILA INFORMĀCIJA

## Slide 16: Skaņas, vizuālā un taktilā informācija Labā prakse
Taktila telpas karte
Evakuācijas norāde ratiņkrēsla lietotājiem taktila un ar Braila rakstu
Indukcijas cilpa informācijas centrā

## Slide 17: Skaņas, vizuālā un taktilā informācija Nepārdomāti risinājumi
 Auditorijas apzīmējums nav taktils un ar Braila rakstu
 Neatbilstošs stikla virsmas marķējums –puscaurspīdīgs, nav kontrasta

## Slide 18: 7. Drošība EVAKUĀCIJAS CEĻU PIEMĒROTĪBA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI
Balss izziņošanas sistēma
Gaismas brīdinājuma signāli
Evakuācijas ceļi ir marķēti
Durvis, grīdas un citas apdares virsmas - savstarpēji kontrastējošas
Ugunsdzēšamie aparāti sasniedzami ratiņkrēsla lietotājiem

## Slide 19: DROŠĪBA NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Aplama norāde - cilvēkiem ratiņkrēslos nav izmantojams risinājums
Evakuācijas plāns nav taktils
Signalizācijas poga atrodas 1,6 m augstumā, kas var būt neaizsniedzama cilvēkiem ratiņkrēslā

## Slide 20: 8. PĀRVIETOŠANĀS STARP STĀVIEM
PACĒLĀJS
LIFTS
KĀPNES

## Slide 21: Kāpnes
Vienāda augstuma pakāpieni
Kontrasta margas 1,1 m augstumā, garākās kā pirmais un pēdējais pakāpiens par 0,3 m, margu gali noapaļoti uz eju
Margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu
Pirmais un pēdējais pakāpieni marķēti (labā prakse marķēt visus pakāpienus)

## Slide 22: KĀPNES NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Nepietiekošs pirmā un pēdējā pakāpiena  kontrasts, margai nav kontrasta, nav taktils un ar Braila rakstu esošā stāva apzīmējums
 Dažāda augstuma pakāpieni, neatbilstošas margas

## Slide 23: Lifts
Vadības panelis 0,9 m augstumā
Kontrolpaneļa pogas nav augstāk par 1,2 m
Kabīnes izmēri ir vismaz 1,1 x 1,4 m
Durvju platums vismaz 0,9 m
Iepretim lifta ieejai ir spogulis (cilvēku ratiņkrēslos izbraukšanai atmugureniski)
Lifta pogām un vadības panelim ir apzīmējums Braila rakstā vai taktilā veidā

## Slide 24: lifts NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Skārienjūtīgas pogas, kas liedz iespēju lietot liftu cilvēkiem ar redzes traucējumiem
Lifta izsaukuma poga nav taktila, nav kontrasta

## Slide 25: Pacēlājs
Patstāvīgas lietošanas iespējas, lietošanas instrukcija un atbildīgās personas tālruņa numurs
Vertikāls un/vai diagonāls pacēlājs
Kāpurķēžu pacēlājs (ja cits risinājums tehniski nav iespējams)

## Slide 26: 9. Piekļūstama tualete un higiēnas telpa
HIGIĒNAS TELPA
TUALETES TELPA

## Slide 27: Tualete un higiēnas telpa
Klozetpoda priekšā ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 x1,5 m
Roku balsti, rokturis visā durvju platumā
Palīdzības pogas (0,15 m un 0,90 m augstumā) un aukla
Brīva vieta zem izlietnes 0,70 m augstumā
Spogulis, ziepes un roku žāvētājs ir sasniedzami cilvēkiem ratiņkrēslos (1m augstumā, ērti sasniedzami)
Higiēnas telpā ir klozetpods, bidē duša, izlietne, kušete, spogulis, bērnu pārtinamais galdiņš

## Slide 28: tualete NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Ar kājām atverama atkritumu kaste, kuru nevar izmantot cilvēks ratiņkrēslā
Cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējams piebraukt pie klozetpoda ne no vienas puses – attēlā ir visa telpa
Spogulis un roku dvielis nav sasniedzami cilvēkiem ratiņkrēslā

## Slide 29: 10. Dušas telpa
Horizontāls 0,9 m augstumā un vertikāls rokturis 0,9 m – 1,6 m augstumā
Regulējams dušas uzgaļa augstums (0,9 m – 2 m)
Sasniedzams ziepju turētājs un dvieļu āķis (1m augstumā)
Stiprināms pie sienas 0,5 m augstumā vai pieliekams dušas krēsls (no mīksta materiāla)
Palīdzības pogas un aukla

## Slide 30: duša NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Ciets metāla krēsls, dušas uzgalis tālu no krēsla, vertikālajam atbalsta rokturim ir jābūt tuvu pie dušas klausules
Pārāk zemu dušas krēsls un vertikāls rokturis, pārāk augstu dušas klausule un nav horizontāls rokturis 0,9 m augstumā

## Slide 31: Citi ĒKU elementi
Atpūtas telpa
Ēdināšanas telpa
Mācību auditorija

## Slide 32: Mācību auditorija
Galds ar brīvu vietu zem tā 0,7 m augstumā vai elektriski regulējams
Brīvs no šķēršļiem ceļš starp galdiem ≥ 1 m
Blakus elektrības kontaktligzda ratiņkrēslu uzlādei
Tāfele ar regulējamu augstumu
Grīdas virsmas segums ir ciets, līdzens un neslīdošs
Durvis kontrastē ar sienām un citiem telpas elementiem

## Slide 33: Ēdināšanas telpa
Zem galda – brīva vieta platums x augstums x dziļums: 0,8 m x 0,7 m x 0,5 m
Brīvs no šķēršļiem ceļš starp galdiem
Ēdnīcas lete ne augstāk kā 0,85m
Zem letes/ galda brīva vieta ratiņkrēsla piebraukšanai

## Slide 34: Atpūtas iespēja
Ir nodrošināta atpūtas iespēja ratiņkrēsla lietotājiem un tiem, kam grūti vai nav iespējams apsēsties
Atpūtas krēsla vai dīvāna augstums ir 0,45 m - 0,5 m, kas ir ērti izmantojams cilvēkiem ratiņkrēslā
Regulējama atpūtas krēsla augstums ir 0,7 m – 1 m, kas ir ērts cilvēkiem ar citiem kustību traucējumiem

## Slide 35: IETEIKUMI IEKĻAUJOŠAS VIDES VEIDOŠANAI
Smelties idejas par iekļaujošas vides veidošanu aicinām Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē:
Ieteikumi iekļaujošas vides veidošanai

## Slide 36: IETEIKUMI EFEKTĪVAI SAZIŅAI AR CILVĒKIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
Ieteikumi efektīvai saziņai ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
Lai nodrošinātu kvalitatīvu un piekļūstamu informācijas un pakalpojumu sniegšanu, aicinām smelties idejas par efektīvu saziņu ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē:

## Slide 37: RESURSI
LVS CEN/TR 17621:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu kritēriji un specifikācijas»
LVS EN 17210:2021 L «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības»
LVS CEN/TR 17622:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Atbilstības novērtēšana»
LVS EN 301549:2022 L «IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības»
Lai nodrošinātu pilna cikla piekļūstamību publiskajām ēkām, ārtelpai un pakalpojumiem, aicinām izmantot Latvijas Valsts Standartus:

## Slide 38: Paldies par uzmanību!
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
lm@lm.gov.lv
+371 80205100
Poļina Rožkova
Polina.rozkova@lm.gov.lv
Tel. 64331837
Inese Vilcāne
Inese.Vilcane@lm.gov.lv
Tel. 64331836
https://www.lm.gov.lv/lv/horizontalais-princips-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana