## Slide 1: PIEKĻŪSTAMI GĀJĒJU CEĻI UN PĀRVADI, SABIEDRISKĀ TRANSPORTA PIETURVIETAS
LABĀ PRAKSE

## Slide 2: PUBLISKās infrastruktūras PiekļūstamĪbas elementi
Sabiedriskā transporta pieturvietas
Piekļūstamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un garīga rakstura traucējumiem
Promenādes
Ietves un gājēju ceļi
Gājēju pārejas
Gājēju pārvadi – tuneļi un gaisa pārvadi

## Slide 3: PIEKĻŪSTAMAS INFRASTUKTŪRAS LIETOTĀJI
Visi cilvēki, tai skaitā vecāki ar maziem bērniem, vecāka gadagājuma cilvēki
Cilvēki ar uztveres un garīgās veselības traucējumiem
Cilvēki ar dažāda veida redzes traucējumiem
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kas lieto dzirdes aparātus
Cilvēki ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiņkrēslu, kruķus, staiguļus u.c.
Notes: Grūtības vai nespēja lietot ekstremitātes, muskuļu kontroles vājums, sajūtu ierobežojumi
Ierobežojumi, kas saistīti ar daļēju vai pilnīgu nespēju uztvert skaņas un piekļūt audio informācijai
Grūtības redzēt objektus, uztvert gaismu vai krāsu, pareizi novērtēt attālumus
Ierobežota sensorā uztvere, uzvedības un garīgās veselības traucējumi

## Slide 4: CILVĒKU AR INVALIDITĀTI SKAITS LATVIJĀ
Avots: CSP dati 31.12.2023.
204 158 pilngadīgi cilvēki ar invaliditāti
9 372 bērni ar invaliditāti
213 530
Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā

## Slide 5: KĀDA IR PIEKĻŪSTAMA PUBLISKĀ INFRASTUKTŪRA?
pārvietošanās bez šķēršļiem
piekļūstamas uzbrauktuves
piekļūstamas sabiedriskā transporta pieturvietas
atpūtas iespējas
FIZISKĀ VIDE
kontrasta risinājumi/ marķējumi
taktilie/ Braila rakstā uzraksti
virziena un informācijas norādes/ piktogrammas
skaņas risinājumi
INFORMATĪVĀ VIDE

## Slide 6: 1. IETVES UN GĀJĒJU CEĻI
platums ≥ 1,2 m, brīvs no jebkādiem šķēršļiem
ciets, līdzens un neslīdošs segums
ieteicamais slīpums šķērsgriezumā ≤ 3%
sākas un beidzas ar savienojumu vienā līmenī, ieteicamais slīpums ≤ 5%
vadulu sistēmas un taktilas virsmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem
ūdens novadīšanas sistēmas nosegtas, vienā līmenī ar ietvi

## Slide 7: IETVES UN GĀJĒJU CEĻI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Cilvēkiem ratiņkrēslā nav iespējams nokļūt uz ietves – savienojuma vieta nav izmantojama, apmales augstums ir 12 cm
Šķērslis – nelīdzens, ar bedrēm segums, liels attālums starp betona plāksnēm, kas ir bīstams visiem
Šķērslis cilvēkiem, kas pārvietojas ratiņkrēslā – ūdens noteka nav vienā līmenī ar ietvi

## Slide 8: IETVES UN GĀJĒJU CEĻI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Šaura (68 cm), ļoti nelīdzena ietve
Šķērslis ratiņkrēslu lietotājiem – nelīdzens, ar bedrēm segums visā gājēju ceļa platumā
Nepārvarams šķērslis ratiņkrēsla lietotājiem – 10 cm augsta un asa apmale

## Slide 9: IETVES UN GĀJĒJU CEĻI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Savienojuma vietā velosipēdu novietne, kas traucē ratiņkrēsla lietotājiem uzbraukt uz ietves
Šķērslis cilvēkiem ar redzes traucējumiem – velosipēdu novietnes un puķu dobe pie/uz taktilās virsmas
Ļoti šaura un ar nelīdzenu segumu uzbrauktuve. Papildu šķērslis – lūka uzreiz pie uzbrauktuves

## Slide 10: 2. GĀJĒJU PĀREJAS
luksofori aprīkoti ar skaņas sistēmu
luksoforu stabi marķēti ar 10 cm platu kontrastējošu, dzeltenu atstarojošu joslu - 0,35 m, 1,4 m un 1,6 m augstumā
gājēju izsaukuma poga izvietota 0,9 m – 1 m augstumā, kontrasta krāsā
vadulas un brīdinošās joslas 0,60 m platumā un visas gājēju pārejas garumā
savienojumi veidoti vienā līmenī, slīpums ≤ 5%
Nedrīkst izvietot lūkas vai notekrežģus uz gājēju pārejām !

## Slide 11: GĀJĒJU PĀREJAS NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Ļoti slīps savienojums, kas ir bīstams ratiņkrēsla lietotājiem
Šķērslis – šaura nobrauktuve ratiņkrēsla lietotājiem, augsta un asa apmale, luksofora stabs nav marķēts, nav pārredzams krustojums
Šķērslis cilvēkiem ratiņkrēslā – šķībs savienojums ar nelīdzenu segumu, lūka, augsta un asa apmale

## Slide 12: GĀJĒJU PĀREJAS NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Cilvēkiem ratiņkrēslā nepiekļūstama gājēju pāreja – augsta apmale, nav gājēju ceļš aiz pārejas
Šķērslis cilvēkiem ratiņkrēslā – šķībs savienojums ar nelīdzenu virsmu, liels slīpums

## Slide 13: 3. GĀJĒJU TUNEĻI UN GAISA PĀRVADI UZBRAUKTUVE
SLIEDES NEDER VISIEM LIETOTĀJIEM – RATIŅKRĒSLIEM, BĒRNU RATIEM, jo tiem ir atšķirīgi attālumi starp riteņiem
platums 1 m
rekomendējamais slīpums ≤ 5%,
bīstamās vietas jānorobežo ar aizsargbarjeru (piemēram, gaisa pārvadā)
kontrastējošas margas no abām pusēm 0,7 m un 1,1 m augstumā, par 30 cm garākas kā uzbrauktuve, gali noapaļoti uz leju
līmeņu maiņu apzīmē ar kontrastējošu ≥ 5 cm platu joslu visas uzbrauktuves platumā
metāla uzbrauktuvēm rekomendējams režģu izmērs ≤ 2 cm x 2 cm ar līdzenu segumu
UZBRAUKTUVE
Notes: Labās prakses piemērus un tehnisko aprakstu var skatīt arī šeit: https://www.nzta.govt.nz/walking-cycling-and-public-transport/walking/walking-standards-and-guidelines/pedestrian-network-guidance/design/paths/footpath-design-other-elements/ramps-and-stairs/

## Slide 14: METĀLA UZBRAUKTUVE
Metāla uzbrauktuves režģa neatbilstošs izmērs (8 cm x 4 cm), ar asiem elementiem. Patstāvīgai lietošanai neatbilstošs risinājums ratiņkrēslu lietotājiem, var būt bīstams suņu ķepām
Metāla uzbrauktuves režģa izmērs ir atbilstošs (2 cm x 2 cm), ērti lietojams cilvēkiem ratiņkrēslos, vecākiem ar maziem bērniem, kā arī drošs suņu ķepām

## Slide 15: 3. GĀJĒJU TUNEĻI UN GAISA PĀRVADI KĀPNES
pakāpieni vienādā augstumā
kontrastējošas margas 1,1 m augstumā, par 30 cm garākās kā kāpnes, gali noapaļoti uz leju
pirmais un pēdējais pakāpiens marķēti ar kontrastējošu ≥ 5 cm platu joslu visā kāpņu platumā (labā prakse - nomarķēt visus pakāpienus)
0,4 metrus plata taktila virsma visā kāpņu platumā pirms un pēc kāpnēm
KĀPNES

## Slide 16: 3. GĀJĒJU TUNEĻI UN GAISA PĀRVADI PACĒLĀJS
gadījumos, kad nav iespējams ierīkot uzbrauktuvi ar ≤ 5% slīpumu, ir jāierīko vertikāls vai diagonāls pacēlājs
patstāvīgas lietošanas iespējas (lietošanas instrukcija, viegli nospiežama izsaukuma un lietošanas poga) un atbildīgās personas tālruņa numurs
PACĒLĀJS

## Slide 17: GĀJĒJU PĀRVADI GANDRĪZ LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
(-) Trūkst kontrasta risinājumi – margām nav kontrasta, nav kontrasta apzīmējums par līmeņu maiņu
Piekļūstams tunelis cilvēkiem, kas izmanto pārvietošanās palīglīdzekļus, kā arī vecākiem ar maziem bērniem
(-) Margām nav kontrasta, nav garākas kā uzbrauktuve un to gali nav noapaļoti uz leju
Atbilstoša slīpuma gājēju pārvads ar taktilu virsmu un vadulu sistēmu pirms uzbrauktuves, margas divos augstumos, aizsargbarjeras

## Slide 18: GĀJĒJU PĀRVADI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Nepiekļūstams cilvēkiem ar kustību traucējumiem gājēju pārvads. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem nav noapaļotas uz leju margas, nav kontrasta risinājumu
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepiekļūstams tunelis, cilvēkiem ar redzes traucējumiem – nav marķēti kontrastējoši pakāpieni, margas nekontrastē un gali nav noapaļoti uz leju
Uzbrauktuve ir no sliedēm, neatbilstošs un bīstams slīpums. Pacēlājs (fotofiksācijas laikā) nestrādā

## Slide 19: 4. SABIEDRISKĀ TRANSPOTA PIETURVIETAS
nojume, kas pasargā no lietus un vēja
brīva vieta ratiņkrēslam ar manevrēšanas laukumu 1,5 m
līdzena un cieta virsma
atpūtas soliņš
stiklotās virsmas ir marķētas ar 10 cm platu kontrastējošu pret apkārtējo vidi joslu - 0,35 m, 1,4 m un 1,6 m augstumā
pieturvietas priekšā ≥ 1,2 m ietve (pietura neatrodas uz «salas»)

## Slide 20: SABIEDRISKĀ TRANSPOTA PIETURVIETAS NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Stikla virsma nav nomarķēta ar kontrastējošu joslu 10 cm trīs augstumos, nelīdzens segums, pirms atpūtas soliņa – bedre
Nav nojumes, kas pasargā no laika apstākļiem, nav atpūtas soliņa

## Slide 21: 5. PIEKĻŪSTAMĪBA CILVĒKIEM AR REDZES,DZIRDES UN GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
Starptautiski atpazīstamas zīmes, virziena norādes
Drošībai atdalīti velosipēdu un gājēju ceļi
Vides reklāma nemirgo
GRT
Skaņas pie luksoforiem
Drošībai atdalīti velosipēdu un gājēju ceļi
Virziena un objektu norādes
DZIRDE
Šķēršļi marķēti ar 10 cm platu kontrastējošu, dzeltenu atstarojošu joslu trīs augstumos
Vadulas un taktilas virsmas
Kontrastējoši seguma risinājumi
REDZE

## Slide 22: PIEKĻŪSTAMĪBA CILVĒKIEM AR REDZES,DZIRDES UN GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Pie taktilās virsmas (bīstamas pie pašas ietves malas), ko izmanto cilvēki ar redzes traucējumiem, šķērslis – puķu pods ar atpūtas soliņu
Cilvēkiem ar redzes traucējumiem šķērslis – stabs un transporta kustības saraksta plāksnes nav kontrastējošas. Stabs novietots ietvei pa vidu
Stabs nav apzīmēts ar kontrastējošu marķējumu trīs augstumos

## Slide 23: 6. PROMENĀDES
promenādes gājēju daļa veidota pēc gājēju ceļu noteikumiem (skat. 1. punktu)
kopīgs gājēju un velosipēdu ceļa platums ≥ 2,5 m, apzīmēts ar 417. ceļa zīmi
vadulu sistēmas un seguma kontrasta risinājumi/ dažādi materiāli (cilvēkiem ar redzes traucējumiem)
norādes par attālumiem starp objektiem
dabīgā kāpuma un bīstamās vietās ir aizsargbarjeras vai margas
atpūtas soliņi visā promenādes garumā

## Slide 24: PROMENĀDES LABĀ PRAKSE
Dažādas krāsas velo un gājēju ceļiem, vadulas cilvēkiem ar redzes traucējumiem/ pilnu redzes zudumu (drošs attālums pirms atpūtas soliņa)
Soliņš ir ar muguras balstu un rokturiem un speciālu galdiņu
Gājēju un velo ceļi ir atdalīti ar līniju, dabīgā kāpuma vietā ir aizsargbarjera

## Slide 25: RESURSI
LVS CEN/TR 17621:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu kritēriji un specifikācijas»
LVS EN 17210:2021 L «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības»
LVS CEN/TR 17622:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Atbilstības novērtēšana»
LVS EN 301549:2022 L «IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības»
Lai nodrošinātu pilna cikla piekļūstamību publiskajām ēkām, ārtelpai un pakalpojumiem, aicinām izmantot Latvijas Valsts Standartus:

## Slide 26: VAIRĀK PAR HORIZONTĀLO PRINCIPU
Horizontālais princips "Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana”
Smelties idejas par iekļaujošas vides veidošanu aicinām Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē

## Slide 27: Paldies par uzmanību!
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
lm@lm.gov.lv
+371 80205100
Poļina Rožkova
Polina.rozkova@lm.gov.lv
Tel. 64331837
Inese Vilcāne
Inese.Vilcane@lm.gov.lv
Tel. 64331836