## Slide 1: PIEKĻŪSTAMAS AKTIVITĀŠU UN ATPŪTAS ZONAS LABĀ PRAKSE

## Slide 2: PUBLISKĀ ĀRTELPA
Sabiedrībai brīvi vai daļēji pieejamas teritorijas un telpa, ko veido:
ceļi, ielas, bulvāri, laukumi, publisku ēku pagalmi, pasāžas, krastmalas, promenādes, parki, dārzi, skvēri, meži, publiskie ūdeņi un citas vietas, kas nodotas publiskai lietošanai

## Slide 3: PIEKĻŪSTAMĪBAS PRASĪBAS
*MK 30.04.2013. noteikumi Nr. 240 «Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi»
Vides piekļūstamība – iespēja jebkuram cilvēkam neatkarīgi no vecuma un fiziskām spējām brīvi un patstāvīgi piekļūt un pārvietoties vidē atbilstoši būves vai telpas funkcijai
Vides un publiskās infrastruktūras plānošanā, arhitektūras projektu izstrādē un ieviešanā izmanto universālā dizaina risinājumus, lai nodrošinātu piekļūstamu vidi ar vienlīdzīgām līdzdarbības iespējām visiem sabiedrības locekļiem.*

## Slide 4: PIEKĻŪSTAMAS VIDES LIETOTĀJI
Visi cilvēki, tai skaitā vecāki ar maziem bērniem, vecāka gadagājuma cilvēki
Cilvēki ar uztveres un garīgās veselības traucējumiem
Cilvēki ar dažāda veida redzes traucējumiem
Cilvēki ar dzirdes traucējumiem, kas lieto dzirdes aparātus
Cilvēki ar kustību traucējumiem, kas lieto ratiņkrēslu, kruķus, staiguļus u.c.
Notes: Grūtības vai nespēja lietot ekstremitātes, muskuļu kontroles vājums, sajūtu ierobežojumi
Ierobežojumi, kas saistīti ar daļēju vai pilnīgu nespēju uztvert skaņas un piekļūt audio informācijai
Grūtības redzēt objektus, uztvert gaismu vai krāsu, pareizi novērtēt attālumus
Ierobežota sensorā uztvere, uzvedības un garīgās veselības traucējumi

## Slide 5: KĀDA IR PIEKĻŪSTAMA VIDE?
empātija un tolerance
individuāls atbalsts
atbalstošs personāls
EFEKTĪVA SAZIŅA
droša un bez šķēršļiem piekļuve visiem ārtelpas objektiem, kas paredzēti publiskai lietošanai
pārvietošanās un atpūtas iespējas bez šķēršļiem
FIZISKĀ VIDE
kontrasta risinājumi/ marķējumi
taktilie un Braila rakstā risinājumi
virziena un informācijas norādes / piktogrammas
indukcijas cilpas pie informācijas centriem
INFORMATĪVĀ VIDE

## Slide 6: PIEKĻŪSTAMAS AKTIVITĀŠU UN ATPŪTAS ZONAS
Aktivitāšu zonas
8.
Atpūtas zonas
7.
Piekļūstama publiskā tualete
6.
Skaņas, vizuālā un taktilā informācija
5.
Ietves, gājēju ceļi un pārejas
3.
Automašīnu stāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti
2.
Ārtelpu piekļūstamības simboli
1.
Pasaules iekļaujošā prakse
9.
Dzeramā ūdens brīvkrāni
4.

## Slide 7: 1. ĀRTELPU PIEKĻŪSTAMĪBAS SIMBOLI
Piekļūstama
tualete
Piekļūstams
ceļš
Brīdinājums
par stāvu
nogāzi
Piekļūstams
ar asistēšanu
Uzbrauktuve
ratiņkrēslam
Piekļūstams
ratiņkrēsla
lietotājiem

## Slide 8: 2. AUTOMAŠĪNU STĀVVIETA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI
ieteicamais attālums līdz objektam ≤ 25 m
04
ciets, līdzens segums
03
horizontāls un / vai vertikāls apzīmējums
02
izmērs 3,5 x 5m
01

## Slide 9: AUTO STĀVVIETA CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI NEPĀRDOMĀTS RISINĀJUMS
Nelīdzens automašīnu stāvvietas segums, apzīmējums nekontrastē 

## Slide 10: 3. IETVES, GĀJĒJU CEĻI UN PĀREJAS
vadulu sistēmas (taktilas un/vai krāsainas)
04
savienojums vienā līmenī vai ≤ 2 cm. Ietvju kāpums savienojuma vietās ≤ 5%
03
ciets, līdzens (ar slīpumu šķērsgriezumā ≤ 3%) un neslīdošs segums visos laika apstākļos (arī gumijas plāksnes)
02
gājēju ceļu platums ≥ 1,2 m (bez šķēršļiem – piemēram, atkritumu tvertnēm, reklāmas stabiem, pieturām, apgaismojuma stabiem u.c.)
01
3%

## Slide 11: IETVES UN GĀJĒJU CEĻI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Šķērslis cilvēkiem ratiņkrēslos– līmeņu maiņa ≥ 2 cm
Šķērslis – nelīdzens segums, kas apgrūtina pārvietošanos ar palīglīdzekļiem
Šķērslis – stabs ietvei pa vidu

## Slide 12: 4. DZERAMĀ ŪDENS BRĪVKRĀNI
ūdens krāns ir sasniedzams ratiņkrēsla lietotājiem – nodrošināta brīva vieta zem ūdens krāna 0,75 m – 0,80 m augstumā
04
labā prakse - pudeles uzpilde ar sensora tehnoloģiju (nav jāspiež pogas), pudeles atrašanās augstums ≤ 0,9 m
03
ūdens krāns ir piekļūstams ikvienam, tai skaitā ratiņkrēsla lietotājiem, maziem bērniem, kā arī dzīvniekiem
02
cieta un līdzena virsma ar brīvu no šķēršļiem piekļuvi ūdens krānam
01

## Slide 13: DZERAMĀ ŪDENS BRĪVKRĀNI NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Šķērslis cilvēkiem ratiņkrēslos– nav ērti piebraukt, nav droši piespiest pogu – var aplieties. Cilvēkiem ar roku funkcionāliem traucējumiem grūti nospiest pogu
Cilvēkiem ar kustību traucējumiem nepiekļūstams dzeramā ūdens brīvkrāns - nelīdzens segums, nav iespējas piebraukt vai pieiet pie krāna, poga ūdens padevei, ko cilvēki ar roku funkcionāliem traucējumiem nevar piespiest

## Slide 14: 5. Skaņas, vizuālā un taktilā informācija
Akustiskās cilpas telpās
Indukcijas cilpas (tai skaitā pārnēsājamās)
SKAŅAS PIEKĻŪSTAMĪBA
VIZUĀLI RISINĀJUMI,
KONTRASTS
Kontrastējošas zīmes un norādes 1,4 m augstumā
Kontrastējoši risinājumi un marķējumi trīs augstumos
Informācijas taktilas plāksnes
Taktilie apzīmējumi
Taktilas virsmas pirms un pēc kāpnēm, pie līmeņa maiņām
TAKTILA UN BRAILA INFORMĀCIJA

## Slide 15: Skaņas, vizuālā un taktilā informācija Labā prakse
Kontrastējošs marķējums trīs augstumos
Vadulu sistēma un taktila virsma. Savienojums palīdz orientēties cilvēkiem ar smagiem redzes traucējumiem/ pilnu redzes zudumu
Norādes – virziena un
pielāgoto labierīcību
atrašanās vieta

## Slide 16: Skaņas, vizuālā un taktilā informācija Nepārdomāti risinājumi
 Aplama norāde - cilvēkiem ratiņkrēslos nav izmantojams risinājums. Margai nav kontrasts, nav taktila un ar Braila rakstu stāva apzīmējums uz margām
 Neatbilstošs stikla virsmas marķējums – tikai 2 augstumi, puscaurspīdīgs, nav kontrasta

## Slide 17: 6. PIEKĻŪSTAMA PUBLISKĀ TUALETE
Spogulis, ziepes un roku žāvētājs ērti sasniedzami cilvēkiem ratiņkrēslos (apakšējā mala 1m)
05
Brīva vieta zem izlietnes (≤ 0,7 m)
04
Palīdzības pogas (0,15 m un 0,90 m)
un palīdzības aukla
03
Divi roku balsti
02
Klozetpoda priekšā ir brīvs manevrēšanas laukums 1,5 x1,5 m
01

## Slide 18: PIEKĻŪSTAMA PUBLISKĀ TUALETE NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Nobrauktuve no publiskās tualetes beidzas smiltīs - nav iespējams lietot cilvēkam ratiņkrēslā
Cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējams lietot spoguli, kā arī ūdeni, ziepes un roku žāvētāju – pogas ir par augstu un nav kontrasta
Ratiņkrēsla lietotājam nepiekļūstama ārtelpu tualete

## Slide 19: 7. ATPŪTAS ZONAS
PIESTĀTNE
KEMPINGS
PIKNIKA ZONA
PELDVIETA / PLUDMALE
TAKAS UN LAIPAS
Piestātne
Makšķerēšanas vietas
Kempinga / telšu vietas
Piknika zona
Ugunskura vieta
Peldvietas un pludmale
Takas un laipas

## Slide 20: TAKAS UN LAIPAS GĀJĒJU CEĻI
Bīstamās vietas ir aprīkotas ar margām un brīdinājuma zīmēm
05
Objektā ir paredzētas atpūtas vietas, kas ir tuvu gājēju ceļiem
04
Ja ceļš/laipa ir virs zemes līmeņa, robežas ir aprīkotas ar apmali 2 – 2,5 cm augstumā
03
Ceļa robeža ir iezīmēta ar skaidru krāsojumu un reljefa virsmu (atšķirības vizuālas un taktilas)
02
Gājēju ceļi ir neslīdoši ar cietu segumu, platumā ≥ kā 1,2 m. Nav ierīkoti zem zemiem koku zariem ≥ 2,4 m
01

## Slide 21: TAKAS UN LAIPAS UZBRAUKTUVES
Uzbrauktuves sākumā un beigās ir manevrēšanas laukums 1,5 m diametrā
05
Uzbrauktuves ir aprīkotas ar margām 0,7 m un 1,1 m, norobežotas ar apmalēm vismaz 10 cm augstumā
04
Uzbrauktuves līmeņu maiņas ir marķētas ar kontrastējošu joslu
03
Uzbrauktuvēm, kuru garums pārsniedz 10 m, ir vismaz viens starplaukums - ne retāk kā ik pēc 6 m
02
Uzbrauktuves kāpums nav lielāks kā 1:12 (8 %) ar platumu ≤ 1,2 m. Ērts lietošanai kāpums ir 1:20 (5%)
01

## Slide 22: TAKAS UN LAIPAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
Dabas objekts ir piekļūstams arī cilvēkiem ratiņkrēslā, margas un aizsargnorobežojums
Koka laipa ir līdzena, plata, ar norobežojošu apmali
Meža takas segums no cieta, blīva pīta materiāla, piesedz arī koka saknes

## Slide 23: TAKAS UN LAIPAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRI UZBRAUKTUVĒM
Uzbrauktuves sākums ir ar kontrastējošu taktilu virsmu cilvēkiem ar redzes traucējumiem
Plata koka uzbrauktuve ar apzīmējumu par nepieciešamo asistēšanu (kāpums 8,61%)
Pirms un pēc uzbrauktuves horizontāli atpūtas laukumi, līdzens segums, aizsargnorobežojums

## Slide 24: TAKAS UN LAIPAS NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Koka laipa nav piekļūstama cilvēkiem ratiņkrēslā – pakāpiens 15 cm. Koka dēļi vertikāli, ar lielu spraugu starp tiem, kur ratiņkrēsla riteņi var iestrēgt
Uzbrauktuve ir neatbilstošā slīpumā, nav margu. Pat ar asistēšanu sliežu platums neder visiem ratiņkrēslu veidiem. Nav kontrasta un pretslīdes risinājumi
Atpūtas soliņš zem koka. Nav sasniedzams cilvēkiem ratiņkrēslā

## Slide 25: PELDVIETAS UN PLUDMALE
Pludmalē ir nodrošināts piekļūstams atpūtas soliņš cilvēkiem ar kustību traucējumiem
04
Publiskās un privātās pludmalēs ir nodrošināts peldēšanas ratiņkrēsls cilvēkiem ar kustību traucējumiem
03
Pludmales ģērbtuve un tualete ir piekļūstamas cilvēkiem ratiņkrēslā. Atrodas pludmalē vai tuvu peldvietai, bez laika ierobežojumiem. Atkritumu tvertnes ir piekļūstamas cilvēkiem ratiņkrēslā
02
Ir nodrošināta ērta pārvietošanās līdz ūdenim un gar pludmali pa cietu, līdzenu virsmu. Izmantoti kontrasta risinājumi
01

## Slide 26: PLUDMALE UN PELDVIETAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
Ērts piekļūstams ceļš pludmalē līdz pašai jūrai. Gar jūru (pa labi) ir koka laipa cilvēkiem, kas izmanto pārvietošanās palīglīdzekļus
Pludmalē ir nodrošināta iespēja peldēties cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Pludmale ir aprīkota ar piekļūstamu ģērbtuvi

## Slide 27: PLUDMALE UN PELDVIETAS NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
Pirms koka laipas ir smiltis, laipas sākums augstu no zemes (nav nodrošinātā lēzenā uzbrauktuve), uzbrauktuves kāpums ir 12%
Pārvietojamais piekļūstamības risinājums ir pārāk tālu no koka laipas. Beidzas mīkstajās smiltīs
Nav piekļūstama cilvēkiem ratiņkrēslā pludmales laipa – nav nobrauktuves. Līmeņa maiņa 7 cm

## Slide 28: PIKNIKA ZONA UN UGUNSKURA VIETA
Grila darba virsma 0,75 m – 0,8 m augstumā
Ugunskura vietai apkārt ir 1,8 m plata, cieta virsma ratiņkrēslu manevrēšanai un drošībai
Segums marķēts ar kontrastējošu/reljefa joslu
UGUNSKURA VIETA
Līdz piknika vietai ir iespējams nokļūt ar palīglīdzekļiem pa cietu virsmu
Galds 0,8 m augstumā ar brīvu vietu zem tā ≥ 0,5 m
Piknika vietā nodrošināta iespēja paslēpties no tiešas saules
Piknika galdi un apkārtējie priekšmeti kontrastē ar apkārtējo vidi
PIKNIKA ZONA

## Slide 29: PIKNIKA ZONA UN UGUNSKURA VIETA NEPĀRDOMĀTI RISINĀJUMI
 Cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējams patstāvīgi piebraukt pie ugunskura vietas. Nav nodrošināta cieta virsma un manevrēšanas laukums drošībai
 Cilvēkiem ratiņkrēslos nepiekļūstama piknika vieta – bez iespējas patstāvīgi piebraukt pie tās, jo nav nodrošināti ciets segums un uzbrauktuve

## Slide 30: KEMPINGA UN TELŠU VIETAS
Kempingos un telšu vietās nodrošināts:
  autostāvvieta cilvēkiem ar invaliditāti
  piekļūstamas sanitārtehniskās telpas
  grila un ugunskura vietas
  piknika galdi piekļūstami ratiņkrēsla lietotājiem
  piekļuve elektrības kontaktiem elektrisko ratu uzlādei
02
Zem telts izveidota platforma 0,5 m - 0,65 m augstumā, lai cilvēks no ratiņkrēsla ērti un droši var pārsēsties teltī. Līdz platformai ir jābūt gludam un līdzenam ceļam
01

## Slide 31: LAIVU PIESTĀTNE MAKŠĶĒRĒŠANAS VIETAS
Piestātnes platformai ir jābūt vienā līmenī ar laivu un ar brīvu manevrēšanas laukumu 1,5 m diametrā
04
Piestātnes un makšķerēšanas vietas ir aprīkotas ar ≥ 5 cm drošības apmali un kontrastējošu aizsargbarjeru 1,1 m augstumā
03
Ja piestātne un makšķerēšanas vieta ir veidota no koka, tad attālums starp dēļiem ≤ 1 cm
02
Piekļūstamas uzbrauktuves
01

## Slide 32: 8. AKTIVITĀŠU ZONAS
Kontrasta risinājumi
Piekļūstami galdi
Pārdošanas letes augstums ≤ 0,9 m
Piekļūstamas sanitārtehniskas telpas un bērnu pārtinami galdi
Piekļūstami ceļi, uzbrauktuves, atpūtas soliņi blakus ceļiem
Piekļūstama automašīnu stāvvieta
JĀNODROŠINA
KULTŪRAS PASĀKUMU VIETAS
Pārvietošanās teritorijā
Objekti
KONCERTU VIETAS
Skatuve
Skatītāju vietas
ĢIMENES ATPŪTAS VIETAS
Bērnu spēļu zonas
Aktīvas atpūtas zonas
Interaktīvas atpūtas/ meistarklašu vietas / tirdziņi
MULTIFUNKCIONĀLIE SPORTA LAUKUMI
Sporta/vingrošanas zona
Spēļu/aktivitāšu zona
Zona bērniem
AKTIVITĀTES
+

## Slide 33: AKTIVITĀŠU ZONAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
Bērnu pārtinamais galds atpūtas parkā
Piekļūstams bērnu laukums cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem, ciets un līdzens segums
Pieaugušajiem un bērniem ratiņkrēslos piekļūstamas šūpoles

## Slide 34: AKTIVITĀŠU ZONAS LABĀS PRAKSES PIEMĒRI
Āra trenažieris ratiņkrēsla lietotājiem
Pastaigu parkā ir brīvi pieejami bērnu rati un ratiņkrēsli cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vecākā gadagājuma cilvēkiem
Informācija par zivīm, kas dzīvo ezerā, ir arī Braila rakstā

## Slide 35: 9. PASAULES IEKĻAUJOŠĀ PRAKSE
Manuāli rati - visurgājējs
Slēpošanas iespējas cilvēkiem ar kustību traucējumiem
Elektriskie rati - visurgājējs

## Slide 36: IETEIKUMI IEKĻAUJOŠAS VIDES VEIDOŠANAI
Smelties idejas par iekļaujošas vides veidošanu aicinām Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē:
Ieteikumi iekļaujošas vides veidošanai

## Slide 37: IETEIKUMI EFEKTĪVAI SAZIŅAI AR CILVĒKIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM
Smelties idejas par efektīvu saziņu ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem aicinām Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē:
Ieteikumi efektīvai saziņai ar cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem

## Slide 38: RESURSI
LVS CEN/TR 17621:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Tehnisko raksturlielumu kritēriji un specifikācijas»
LVS EN 17210:2021 L «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Funkcionālās prasības»
LVS CEN/TR 17622:2023 «Apbūvētas vides pieejamība un izmantojamība. Atbilstības novērtēšana»
LVS EN 301549:2022 L «IKT produktu un pakalpojumu piekļūstamības prasības»
Lai nodrošinātu pilna cikla piekļūstamību publiskajām ēkām, ārtelpai un pakalpojumiem, aicinām izmantot Latvijas Valsts Standartus:

## Slide 39: Paldies par uzmanību!
Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
lm@lm.gov.lv
+371 80205100
Poļina Rožkova
Polina.rozkova@lm.gov.lv
Tel. 64331837
Inese Vilcāne
Inese.Vilcane@lm.gov.lv
Tel. 64331836
https://www.lm.gov.lv/lv/horizontalais-princips-vienlidziba-ieklausana-nediskriminacija-un-pamattiesibu-ieverosana